## Slide 1: 新規製造技術 新規点調査シート/評価シート チュートリアル

## Slide 2
新規製造技術 新規点調査シート／評価シートの目的
■概要
  新規点調査シートは，半導体素子の新規製品や新規技術・工法採用時において，製造上の品質リスクや製品信頼性リスクを早期に抽出するため，量産実績のある製品や技術・工法に対しての新規点を明確にするためのツールであり，半導体メーカ，ECUメーカ，自動車メーカのコミュニケーションツールとして用いることを前提としている。次の内容をもとに，実績ある半導体製品や技術・工法との比較を実施する。
  ・新規製品及び，その比較対象として量産実績ある製品(複数可)を選定
  ・新規製品と実績ある製品の各技術要素における工法や材料等について，差分を明確化
  ・各技術要素の差分から，技術の新規性レベルを確認し，要検討項目を絞り込み
  ・要検討項目における4M1E影響や，懸念事項を抽出する
  新規点評価シートは，製造工程の新規点に対する評価レベル，試験を記載するツールであり，半導体メーカ，ECUメーカ，自動車メーカのコミュニケーションツールとして用いることを前提としている。次の内容をもとに，新規採用の承認に必要となる試験の範囲，試験対象品種を明確にする。
  ・4M1E新規点を追加し，これらの新規点と評価項目を関連付け
  ・新規採用に伴う設計上の確認リストを追加し，新規採用による電装品，システムへの影響を明確化
  ・組合せ要素，実績，故障メカニズム，代表品種を含め，評価項目を関連付け
■目的
  ・新規製造プロセスにおいて懸念される故障リスクを明確化し，評価内容を適正化
  ・共通フォーマットを使用し，サプライヤの工数低減によるスループット向上
  ・新規開発品の採用における品質や信頼性の担保と，評価工数の低減
関係者外秘

## Slide 3
新規製造技術 新規点調査シートの構成
関係者外秘
■シートの構成
構成部 a) 新規製品及び，比較対象製品の概要情報
新規採用部品に用いられる技術の流用元となる部品を適切に選択し，品種，部品名，それぞれの部品の概要（主な仕様，製品拠点，品質グレード，実績など）を記入する。
構成部 b) 各工程の各要素技術における新規点・変化点
「技術要素」の項目は，半導体メーカとECUメーカにて過去に新規製品を採用する上で，確認項目として議論されてきた代表的なものを記載している（AEC-Q100 Rev.HのAppendix 2:CDCQの確認項目にないものも存在する）。
なお，新規製品及び新規技術を確認することがこのシートの目的でもあることから，シートに記載がない全く新しい技術要素や工法については，行を追加して記載をする必要がある。
・パッケージタイプのフィルタにより必要な項目を表示する。
・「詳細」欄を参考に，新規採用部品について記入する。同様に実績部品についても記入する。
構成部 c)新規要素技術との組合せ影響有無と内容
「新規技術要素との組み合わせ影響の有無」には，接続される他技術要素が新規の場合は「有り」とし，「対象となる組み合わせ」に組み合わせが新規となる技術要素を記載する。
構成部 a)
構成部 b)
構成部 c)
構成部 d)
構成部 e)

## Slide 4
新規製造技術 新規点調査シートの構成
関係者外秘
■シートの構成
構成部 d)技術の新規性レベル
「技術レベル」に，新規採用部品の技術が実績部品と同一の場合は「従来」，類似の場合は「応用」，異なる場合は「新技術」を選択する。また，新規／応用の場合の実績部品との差異(関連工程や材料との技術組合せを含む)及び非該当の場合の理由を記入する。
構成部 e) 4M1E影響，懸念点
新規／応用の項目について，実績製品からの変化点を4M1Eに落とし込み，懸念点を記入する。このシートで抽出した新規点／変化点ついて，新規製造技術新規点評価シートで評価項目に落とし込む。
※車載実績部品との差分から，新規採用部品の4M1Eにおける従来／応用／新技術の判断指標を表1に示す。
構成部 a)
構成部 b)
構成部 c)
構成部 d)
構成部 e)

## Slide 5
新規製造技術 新規点調査シートの構成
関係者外秘
■表1－実績製品の4M1Eからの差分における従来／応用／新規の判断指標
 | 定義 | Man （作業者管理） | Machine （装置（治工具含む）） | Material （直材として） | Method （工法） | Environment （クリーン度管理）
従来 | 既存の製造条件・環境が使えるもの or 同じテクノロジーで製造実績のあるもの | 変更無し （同一拠点での管理） | 変更無し （同一装置メーカ機種） | 変更無し （同一材料メーカの材料） | 変更無し （同一工法） | 変更無し （同一拠点，環境）
 |  | 当該半導体メーカで同一管理が適用されている自社製造拠点 or 実績ある委託先 | 当該半導体メーカで使用実績のある装置メーカの同種互換機種 | 当該半導体メーカで使用実績のある材料メーカの互換材料 | 当該半導体メーカで量産実績のある互換工法 | 実績のあるクリーンルーム
応用 | 既存の製造条件・環境をベースに変更点があるもの | 当該半導体メーカで使用実績のある委託先への同一管理の適用（作業認定制度やトレーニングなど） | 半導体業界で実績のある装置メーカ機種 | 半導体業界で実績のある材料メーカの材料 | 当該半導体メーカで量産実績のある工法 | オープン環境から実績のある局所クリーン化など
新規 | 製造条件・環境が全く新しくなるもの | 実績の無い委託先での管理 | その他実績の無い装置メーカ機種 | その他実績の無い材料メーカ or 実績の無い材料 | その他実績の無い工法 | 新設クリーンルームなど

## Slide 6
構成部 a) 新規製品及び，比較対象製品の概要情報
a-1) 対象となる新規採用部品の製品概要、製造
拠点、品質グレードおよび生産実績を記入す
る。
a-2) 参考とする実績製品の製品概要、製造拠点、
品質グレードおよび生産実績を記入する。
参考とする実績は、単一製品に加え、技術
要素の実績としてプロセスおよび製品シリー
ズの記載も可とする。(必要に応じ列を追加)
a-3) 単一製品では過少になる場合、同一プロセス
の複数製品の生産実績（生産開始時期、累計
生産量）でも可とする。
関係者外秘
a-2
a-3
a-1

## Slide 7
構成部 b) 各工程の各要素技術における新規点・変化点
関係者外秘
b-1
b-2
b-3
b-4
b-1)該当パッケージの列にて該当する技術[x]を確認する。
その際、マルチチップ(複数チップ)/CDCQ項目も
該当する場合は合わせて適用する。
b-2)行方向の項目は技術要素とCDCQをベースとする。
（必要に応じ行を追加）
b-3) 新規採用部品について仕様を記入する。
b-4) 新規採用部品と同じ内容の場合、
「○」や「←」でなく、新規部品と同内容を記載する。

## Slide 8
構成部 c)新規要素技術との組合せ影響有無と内容
c-1)新規技術要素との組み合わせ影響の有無。
c-2)有の場合、対象となる組み合わせを記入する。
関係者外秘
c-1
c-2

## Slide 9
構成部 d)技術の新規性レベル
d-1) 技術レベルについて、
"従来"は、実績製品と同一の技術、材料。
"応用"は、実績製品と部分的に同一の技術、材料。
例）個別要素としては実績あるが、組合せとしての実績が不足。
構造としては実績あるが、Gradeとしては実績が不足。
“新技術”は、実績の無い技術、材料。
技術レベル“応用”の場合、新規の技術よりリスクが低いことを
共有することにより、評価の着目点を絞ることができる。
また、試験条件がGradeによらない試験項目は省略ができる。
Gradeの差を埋める延長試験結果がある場合は新規点評価シート
の補足説明欄に記載する。
d-2) 新技術／応用の場合の従来との差異
(関連工程や材料との技術組合せを含む）
または、非該当の理由を記載する。
関係者外秘
d-1
d-2

## Slide 10
構成部 e) 4M1E影響，懸念点
関係者外秘
e-1
e-2
e-3
e-4
e-1)構成部 d)の技術レベルを「新技術」または「応用」とした理由を、
実績製品からの変更点として、4M1Eに分解し「新技術」、「応用」
または「従来」をプルダウンより選択して示す。
選択基準については、「新規性判断」シートの「実績製品の4M1Eから
の差分における従来／応用／新規の判断指標案」を参考にすること。
e-2) 「新技術」または「応用」に伴う懸念点を記載する。
e-3) 「新技術」または「応用」の内容を技術要素(C列)の単位で
簡潔に記入する。
e-4) 項目毎に比較対象の実績製品名を記入する。

## Slide 11
新規製造技術 新規点評価シートの構成
関係者外秘
■シートの構成
「1.新規採用に伴う製造上の新規点確認」
新規技術要素ごとに新規内容を紐づけ，それぞれに対して4M1E観点で新規箇所と影響レベルを明確にした上で，工程で確認すべき基礎特性を抽出し，確認結果で工程能力に問題ないことを提示する。
「2a.新規採用に伴う設計上の新規点確認」
仕様上の主な電気的特性パラメータに対し，新規内容が与える影響を明確にした上で，最終的に電気的特性の等価性が保たれていることを確認結果で提示する。
「2b.組み合わせ影響確認と半導体評価内容の選定」
新規採用に伴う製造上の新規点確認で抽出されたそれぞれの技術要素に対し，新規採用する要素に分解して組み合わせ要素として抽出し，それぞれに対して故障モードと対象試験内容及び代表品種の選定理由を明確にしたうえで，最終的に抽出された試験項目の結果を提示する。
■評価についての考え方
1の工程能力、2aの電気的特性の等価性、
2bで抽出された必要となる試験の評価結果が
OKとなった場合にのみ、
新規製造技術に対する評価OKとする。
1
2a
2b

## Slide 12
１．新規採用に伴う製造上の新規点確認(1/2)
1-1
1-2
1-3
1-4
関係者外秘
1-1) 新規点調査シートの構成部 d)の技術レベルが
「新技術」または「応用」の技術要素((構成部
b)に記載)をプルダウンメニューより選択する。
1-2) “新規・変更内容”は、新規点調査シートの構
成部 e)から転記する。
補足説明が必要なものは注釈番号を記載して
（1-4）に内容を記載する。
1-3) 新規点調査シートの構成部 d)の技術レベルを
「NT(新技術)」または「MC(応用)」とした
理由を実績製品からの変更点として4M1Eに
分解し「 NT(新技術) 」、「 MC(応用) 」また
は「E(従来)」を選択して示す。
選択基準については、「新規判断」シートの
「実績製品の4M1Eからの差分における従来／
応用／新規の判断指標案」を参考にすること。
補足説明が必要なものは注釈番号を記載して
（1-4）に内容を記載する。
1-4)（1-2、1-3）で付与した注釈番号について補
足説明を記載する。（1-3）にて「応用」の場
合は判断根拠を記載されているかを確認する。

## Slide 13
1-5) 選択された技術要素に紐付く内容
を記入
1-6) （1-3）が「新技術」「応用」の項目について、
工程能力の確認結果を
エビデンスの資料としてまとめ、提出する。
（example#1のシートも参照）
計画連絡時に、確認が未完了の場合
は、完了予定日を記入する。
完了している場合は、参照する資料
のページを記入する。
１．新規採用に伴う製造上の新規点確認(2/2)
1-5
1-6
関係者外秘

## Slide 14
2a-1) 電気的特性(AC,DC)以外にも、
データシートに記載されている
重要特性があれば記入する。
（新規点や新規採用する半導体
によって適宜追加）
2a-2) データシート上の左記パラメータ
に変更があれば”Yes”、無ければ
”No”を選択する。 “Yes”の場合は、
注釈番号を記入し、2a-7に補足説明
を記入する。
2a-3)新規点の影響が左記パラメータに
あれば”Yes”、無ければ”No”を選択
する。
2a-2
2a-3
2a-4
関係者外秘
2a-5
2a-1
２ａ．新規採用に伴う設計上の新規点確認
2a-6
2a-4) サンプルを使用して電気的特性を確認するパラメータは”Yes”、確認しないパラメータは”No”を選択する。
2a-5) 2a-4が”Yes”のパラメータについて、電気的特性の確認結果をOK/NGより選択する。
確認結果のデータはエビデンス資料としてまとめ提出する。
計画連絡時に、確認が未完了の場合は、完了予定日を報告すること。
2a-6) 2a-2～4で”Yes”を選択した場合は、注釈番号を追加し、補足説明を記入する。

## Slide 15
2b-1）(1-1)で選択した技術要素をコピーする
2b-2）拠点：製造拠点変更ありの場合は”〇”を記入
4M1E：1.の変更点で1つでも”MC(応用)”
”NT(新技術)”ありの場合は”〇”を記入
OR： ２項目のうち１つでも”〇”があれば
”〇”を記入
2b-3）１つの技術要素に対して組み合わせ影響要素
をすべて記入
2b-4）個別要素としては実績あるが組合せとしての
実績がない→応用などここまでの実績はある
ことを書く
2b-5) 懸念点を新規点調査シートからプルダウンで
転記する。
2b-6）故障メカニズムを記入
2b-7）代表品評価の場合、選定条件を記入
2b-8）代表品評価の場合、代表型番を記入
関係者外秘
2b. 組み合わせ影響確認と半導体評価内容の選定 (1/2)
2b-8
2b-7
2b-5
2b-4
2b-3
2b-2
2b-1
2b-6

## Slide 16
2b-9）故障メカニズムに対して試験項目毎に
“〇”、”◎”、“－”で記入
凡例説明
“〇”：試験実施
“◎”：クリティカル項目
“－”：試験不要
2b-10）ZVEIのDeQuMaを参照し、参照したファイル名、
該当の”Type of Change”と”ID”を記入する
（DeQuMaよりコピー）
(*DeQuMaシート及びチュートリアルは、
ZVEIのホームページよりダウンロード可能）
2b-11）2b-10)で選択したIDで選択される評価項目を
ZVEI DeQuMaシートからコピーする
2b-12） 2b-9)及び（2b-11)に試験実施検討結果を記入
”◎”：重点確認項目
”〇”：試験実施結果
“－”：試験不要
補足説明が必要な場合は注釈番号を記入
2b-13）信頼性評価が完了している場合は
エビデンス資料としてまとめ提出する。
信頼性評価が未完了の場合は完了予定日を記載
2b-14） 2b_12)の注釈番号の補足説明を記入
関係者外秘
2b. 組み合わせ影響確認と半導体評価内容の選定 (2/2)
※重点確認対象となった項目に対しては，ZVEI DeQuMa指定の試験手法，
又はJEITA EDR-4716指定の兆候精査を実施する。
◎（クリティカル項目)については，半導体メーカのエキスパートによる
確認結果とECUメーカの合意があれば，兆候精査による判定が可能。
2b-9
2b-10
2b-11
2b-12
2b-13
2b-14

## Slide 17
No. | Date | Version | 改訂履歴
1 | 2024/**/** | Rev_** | 新規作成
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  |