## Slide 1: マルチリソース差分評価シート チュートリアル

## Slide 2
マルチリソース差分評価シートの目的
■概要
  マルチリソース差分評価シートは、マルチリソース適用における評価レベル、試験を記載するツール
  である。
  ・半導体メーカ、ECUメーカ、自動車メーカのコミュニケーションツールとして用いる。
  ・このドキュメントは国際基準に準拠する。(IATF16949, AEC Q10x, IEC 60810, ZVEI等)
  評価項目マトリクスはZVEI DeQuMaをベースに、差分内容の観点と評価項目を明確にする。
  以下の内容を元に、差分確認の承認に必要となる試験の範囲、試験対象品種を明確にする。
  ・4M1E差分点を追加し、これらの差分点と評価項目を関連付け
  ・「マルチリソース適用に伴う設計上の差分確認」リストを追加し、差分による電装品、システムへの
  影響を明確化
  ・マルチリソース適用後の製造条件における評価実績または生産実績と、差分確認に必要な評価項目を
  関連付け
  ・組合せ要素、実績、故障メカニズム、代表品種を含め、評価項目を関連付け
■目的
  ・マルチリソース適用において懸念される故障リスクを明確化し、評価内容を適正化
  ・共通フォーマットを使用し、マルチリソース適用時の工数低減によるスループット向上
  ・マルチリソース適用に関する評価工数の低減
関係者外秘

## Slide 3
マルチリソース差分評価シートの構成
関係者外秘
■シートの構成
「1.マルチリソース適用に伴う製造上の差分確認」
では製造上の差分を4M1E観点の技術要素で抽出し、
工程能力を確認する。
「2a.マルチリソース適用に伴う設計上の差分確認」
では設計仕様観点での差分影響を明確にし、
電気的等価性を確認する。
その結果をもって
「2b.組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定」
にて試験項目の抽出と代表品の選定理由を明確にし、
抽出された必要となる試験結果を確認する。
■評価についての考え方
1の工程能力、2aの電気的特性の等価性、
2bで抽出された必要となる試験の評価結果が
OKとなった場合にのみ、
マルチリソース適用に対する差分評価OKとする。
1
2a
2b

## Slide 4
1.マルチリソース適用に伴う製造上の差分確認(1/2)
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-1) 申請理由をプルダウンメニューより選択する。
「その他」選択の場合は、1-4)で注釈番号を付与して
1-6)に補足説明を記載する。
1-2) 量産出荷実績を記載する。
1-3) マルチリソース種別をプルダウンメニューより選択
する。その他を選択した場合は1-4)で注釈番号を付与
して1-6)に補足説明を記載する。
1-4) マルチリソース差分内容はプルダウンメニューより
選択する。補足説明が必要なものは注釈番号を記載
して 1-6）に内容を記載する。
プルダウンメニューにない変更はブランクにし、
注釈番号を記載の上、1-6)に補足説明を記載する。
1-5) 4M1Eのマルチリソース差分に対して、
3段階表示
「D」Difference 差分あり
「E」Equivalent 同等
「No」No-difference 差分なし
とする。
D、E、Noの選択基準については、
別シート「4M1E基準」を参考にすること。
1-6) 1-1)～1-5）に対する補足説明を記載する。
なお注釈番号は 1-4)、1-5）で付与した注釈番号を
示す。また 1-5）にて”E(同等)”の場合は判断根拠を
1-6)に記載する。
関係者外秘

## Slide 5
1-7) 半導体製品内で特性補正を行う
差分影響が生じた場合は「有り」、
影響ない場合は「無し」を選択
補足説明が必要なものは注釈番号を記載して
1-8）に内容を記載する。
1-8) 1-7）の補足説明を記載
1-9) マルチリソース差分内容に合わせて選択、
もしくは記入
1-10) 1-5）が”D”,”E”の項目について、
工程能力の確認結果を
エビデンスの資料としてまとめ、提出する
（example#1のシートも参照）
確認結果については参照する資料のページを
記入する。確認が未完了の場合は完了予定日
を記入する。
1.マルチリソース適用に伴う製造上の差分確認(2/2)
1-8
1-7
1-9
1-10
関係者外秘

## Slide 6
2a-2
2a-3
2a-4
2a-5
2a-1
2a.マルチリソース適用に伴う設計上の差分確認
2a-7
2a-6
2a-1) 電気的特性(AC,DC)以外にも、データシートに記載されている重要特性があれば記入する。
2a-2) データシート上の左記パラメータに差分があれば”Yes”、無ければ”No”を選択する。
2a-3) 工程変更の影響が左記パラメータにあれば”Yes”、無ければ”No”を選択する。
2a-4) 1-7)で補正を行う差分がある場合、対象となるパラメータは”Yes”、対象では無いパラメータは”No”を選択する。
1-7)で補正を行う差分が 無い場合は、全て”No”を選択する。
2a-5) サンプルを使用して電気的特性を確認するパラメータは”Yes”、確認しないパラメータは”No”を選択する。
2a-6) 2a-5)が”Yes”のパラメータについて、電気的特性の確認結果をOK/NGより選択する。
確認結果のデータはエビデンス資料としてまとめ提出する。
2a-7) 2a-2～5で”Yes”を選択した場合は、注釈番号を追加し、補足説明を記入する。
関係者外秘

## Slide 7
2b-1）1-4)で選択したマルチリソース差分内容を
コピーする
2b-2）拠点：複数拠点生産の場合は”〇”を記入
4M1E：1.の差分確認で1つでも”D”ありの
場合は”〇”を記入
補正：1.の差分確認で差分影響の”補正あり”
の場合は“〇”を記入
OR： ３項目のうち１つでも”〇”があれば
”〇”を記入
2b-3）１つのマルチリソース差分内容に対して
組み合わせ影響要素をすべて記入
2b-4）組み合わせ生産実績ありの場合は”〇”、
なしの場合は”ー”を記入
2b-5）故障メカニズムを記入
2b-6）代表品評価の場合、選定条件を記入
2b-7）代表品評価の場合、代表型番を記入
関係者外秘
2b. 組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定 (1/2)
2b-7
2b-6
2b-5
2b-4
2b-3
2b-2
2b-1

## Slide 8
2b-8）故障メカニズムに対して試験項目毎に
“〇”、”◎”、“－”で記入
凡例説明
“〇”：試験実施
“◎”：クリティカル項目
“－”：試験不要
2b-9）参照したZVEI DeQuMaファイル名を記入し、
該当の”Type of Change”と”ID”を記入する
(DeQuMaシート及びチュートリアルは、
ZVEIのホームページよりダウンロード可能）
2b-10）2b-9)で選択したIDで選択される評価項目を
ZVEI DeQuMaシートからコピーする
2b-11） 試験実施検討結果を記入
”◎”：重点確認項目
”●”：試験実施
“－”：試験不要
補足説明が必要な場合は注釈番号を記入
2b-12）信頼性評価結果については、
エビデンス資料のページ数を記入
信頼性評価が未完了の場合は完了予定日を記載
2b-13）2b_11)の注釈番号の補足説明を記入
関係者外秘
2b. 組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定 (2/2)
2b-8
2b-9
2b-10
2b-11
2b-12
2b-13
※試験対象となった項目に対しては，ZVEI DeQuMa指定の試験手法，
又はJEITA EDR-4716指定の兆候精査を実施する。
◎（クリティカル項目)については，半導体メーカのエキスパートによる
確認結果とECUメーカの合意があれば，兆候精査による判定が可能。